## Slide 1
U.M.S.N.H.
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS DR. IGNACIO CHÁVEZ
RPBI
DR.RAMÓN CAMACHO DELGADO
NANCY BERENICE RUIZ CIRA

## Slide 2
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCION AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS- CLASIFICACION

## Slide 3: RESIDUO
Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genero.

## Slide 4: RESIDUO PELIGROSO
Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, venenosas y/o biológico infecciosas representan peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.

## Slide 5: RESIDUO PELIGROSO BIOLOGICO INFECCIOSO
Es aquel que contiene bacterias, virus u otros organismos con capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por ciertos microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos y al ambiente que se generan en establecimientos de atención médica.

## Slide 6: TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN ATENCIÓN MÉDICA
Residuos comunes 60%
Son generados por las actividades administrativas, auxiliares y generales, no representan peligro para la salud y sus características son similares a las que representan los residuos domésticos comunes.

## Slide 7
RPBI 30%
Son generados durante las diferentes etapas de atención a la salud, que contienen patógenos en cantidad o concentración suficiente para contaminar a la persona que se exponga a ellos.

## Slide 8
Residuos especiales 10%
Son generados durante las actividades auxiliares de los centros de atención a la salud que no hayan entrado en contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos.

## Slide 9: Fases del manejo de RPBI según la NOM-087-ECOL-SSA1-2002
a) Identificación de los residuos.
b) Envasado de los residuos generados.
c) Recolección y transporte interno.
d) Almacenamiento temporal.
e) Recolección y transporte externo.
f) Tratamiento.
g) Disposición final.

## Slide 10: Identificación y Envasado
En las áreas de generación de los establecimientos generadores, se deberán separar y envasar todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, conforme a esta Norma Oficial Mexicana. Durante el envasado, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos

## Slide 11
GRUPO I
Sangre, suero, concentrados celulares, así mismo los recipientes o envases que los contuvieron.

## Slide 12
GRUPO 2
Cultivos y cepas almacenadas de agentes infecciosos, cultivos generados en los productos de Dx, investigación así como los generados en la producción de agentes biológicos. Instrumentos y aparatos para transferir, inocular y mezclar cultivos.

## Slide 13
GRUPO 3
Residuos patológicos tales como: extremidades, miembros órganos, tejidos órganos, partes y fluídos corporales que se remueven durante la necropsia y cirugía. Muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico. Cadáveres de pequeñas especies animales, provenientes de clínicas veterinarias, centros antirrábicos o centros de investigación.

## Slide 14
GRUPO 4
Residuos no anatómicos derivados de la atención a pacientes y laboratorios como. Algodón, gasas, apósitos, abatelenguas; equipo, material y objetos utilizados durante la atención a seres humanos y animales. Equipos y dispositivos desechables utilizados para la exploración y toma de muestras.

## Slide 15
GRUPO 5
Punzocortantes que hayan estado en contacto con humanos o con animales; o sus muestras biológicas durante el diagnóstico, tratamiento o análisis, incluye navajas, lancetas, jeringas, pipetas Pasteur, agujas hipodérmicas de acupuntura, bisturíes, cajas de petri, cristalería rota y entera, porta y cubreobjetos, tubos de ensaye.

## Slide 16
TIPO DE RESIDUO | ESTADO FÍSICO | ENVASADO | COLOR
Sangre | Líquidos | Recipientes herméticos | Rojo
Cultivos y cepas de agentes infecciosos | Sólidos | Bolsas de polietileno | Rojo
Patológicos | Sólidos | Bolsas de polietileno | Amarillo
 | Líquidos | Recipientes herméticos | Amarillo
Residuos no anatómicos | Sólidos | Bolsas de polietileno | Rojo
 | Líquidos | Recipientes herméticos | Rojo
Objetos punzocortantes | Sólidos | Recipientes rígidos | Rojo

## Slide 17
Tipo de envases para los Residuos Biológico-Infecciosos
PUNZOCORTANTES
PATOLÓGICOS LÍQUIDOS
PATOLÓGICOS SÓLIDOS
SANGRE
RESIDUOS NO ANATÓMICOS
CULTIVOS Y CEPAS

## Slide 18: Almacenamiento
El periodo de almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador, como sigue:
(a) Nivel I: Máximo 30 días.
(b) Nivel II: Máximo 15 días.
(c) Nivel III: Máximo 7 días.

## Slide 19: Generadores de Nivel I
Unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación con excepción de los señalados en el Nivel III.
Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día.
Unidades hospitalarias psiquiátricas.
Centros de toma de muestras para análisis clínicos

## Slide 20: Generadores de Nivel II
Unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas; Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día.
Bioterios que se dediquen a la investigación con agentes biológico-infecciosos.
Establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI.

## Slide 21: Generadores de Nivel III
Unidades hospitalarias de más de 60 camas;
Centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas.
Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día.
Establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI

## Slide 22
Clasificación de Generadores de Residuos de acuerdo a la LGPGIR
Micro Generadores
< 400 Kg./año
Pequeños Generadores
≤400 Kg./año – <10 Ton/año
Grandes Generadores
≥10 Ton/año
LGPGIR – Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

## Slide 23: Almacenamiento
Se deberá destinar un área para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos biológico-infecciosos.
Los establecimientos generadores incluidos en el Nivel I, quedan exentos del cumplimiento de los requisitos de almacenamiento y podrán ubicar los contenedores en el lugar más apropiado dentro de sus instalaciones, de manera tal que no obstruyan las vías de acceso.

## Slide 24: Almacenamiento
Los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados deberán almacenarse en contenedores metálicos o de plástico con tapa y ser rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS”.

## Slide 25: Almacenamiento
Los residuos patológicos, humanos o de animales (que no estén en formol) deberán conservarse a una temperatura no mayor de 4°C (cuatro grados Celsius), en las áreas de patología, o en almacenes temporales con sistemas de refrigeración o en refrigeradores en áreas que designe el responsable del establecimiento generador dentro del mismo.

## Slide 26: Cómo debe ser el área de almacenamiento
a) Estar separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías.
b) Estar techada, ser de fácil acceso, para la recolección y transporte, sin riesgos de inundación e ingreso de animales.
c) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles, el acceso a esta área sólo se permitirá al personal responsable de estas actividades.

## Slide 27: Cómo debe ser el área de almacenamiento
d) El diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temporal destinadas al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos en las empresas prestadoras de servicios, deberán ajustarse a las disposiciones señaladas y contar con la autorización correspondiente por parte de la SEMARNAT.
e) Los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos que no cuenten con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal, podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos.

## Slide 28: Centros de Acopio
Centros de acopio autorizados por la SEMARNAT.
Dichos centros de acopio deberán operar sistemas de refrigeración para mantener los residuos peligrosos biológico-infecciosos a una temperatura máxima de 4°C (cuatro grados Celsius) .
El tiempo de estancia de los residuos en un centro de acopio podrá ser de hasta treinta días.

## Slide 29: Condiciones de Recolección y Transporte Externo
a) Sólo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, embalado y etiquetado o rotulado como se establece en esta Norma Oficial Mexicana.
b) Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben ser compactados durante su recolección y transporte.
c) Los contenedores deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección.

## Slide 30: Condiciones de Recolección y Transporte Externo
d) Los vehículos recolectores deben ser de caja cerrada y hermética, contar con sistemas de captación de escurrimientos, y operar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura máxima de 4°C (cuatro grados Celsius).
Además, los vehículos con capacidad de carga útil de 1,000 kg o más deben operar con sistemas mecanizados de carga y descarga.

## Slide 31: Condiciones de Recolección y Transporte Externo
e) Durante su transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen industrial.
Para la recolección y transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos se requiere la autorización por parte de la SEMARNAT.

## Slide 32: Tratamiento
Los residuos peligrosos biológico-infecciosos deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados.
La operación de sistemas de tratamiento que apliquen tanto a establecimientos generadores como prestadores de servicios dentro o fuera de la instalación del generador, requieren autorización previa de la SEMARNAT.

## Slide 33: Tratamiento
Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de investigación. En caso de ser inhumados debe realizarse en sitios autorizados por la SSA.

## Slide 34: Disposición final
Los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e irreconocibles, podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes.

## Slide 35: ¿Cuál es el riesgo mayor para los trabajadores de limpia y/o los pepenadores?
Sufrir heridas a través de las cuales se infecten con la bacteria que ocasiona el tétanos.
Ingerir alimentos contaminados o en descomposición y exponerse a la toxina botulínica, a bacterias patógenas como Shigella o al virus de la Hepatitis B.

## Slide 36
Medidas Preventivas
Uso de ropa protectora, guantes y cubrebocas.
Vacunación contra el tétanos y el VHB.
Higiene corporal.
No ingerir alimentos ni fumar en los lugares en los que se encuentran los residuos y sin lavarse las manos.

## Slide 37: Medidas Preventivas
Requerir a todos los generadores que coloquen los:
Objetos cortantes en un contenedor rígido
Desechos sanitarios (toallas sanitarias, pañales, papel del baño y pañuelos desechables) en bolsas de plástico cerradas

## Slide 38: Medidas Preventivas
Inactivar los microbios contenidos en los residuos mediante tratamiento (por ej. térmico o desinfección química), en los lugares en los que se generan y antes de disponer de ellos.